Beispiel 4 - Donnerstag

Eine Produktionsfirma will ihre Mitarbeiterzahl konstant halten. Sie produziert die nachgefragten Mengen in der regulären Arbeitszeit, mittels Überstunden bzw. durch Bezug von  Subunternehmen, wobei negative Lagerbestände nicht erlaubt sind.

Folgende Daten sind für das kommende Jahr bekannt:

| Quartal | Erwartete Nachfrage | Kapazität der regulären Arbeitszeit (R) | Überstundenkapazität (Ü) | Kapazität des Fremdbezugs (F) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1000 | 700 | 150 | 150 |
| 2 | 700 | 800 | 150 | 150 |
| 3 | 800 | 600 | 150 | 150 |
| 4 | 900 | 800 | 150 | 150 |

Der Anfangslagerbestand (am Anfang des 1. Quartals) beträgt 50 Stück. Der gewünschte Endbestand (am Ende des 4. Quartals) beträgt ebenfalls 100 Stück.

Folgende Kosten sind bekannt:

regulären Arbeitszeit:		25 € / Stück

Überstunden:			30 € / Stück

Fremdbezug				35 € / Stück

Lagerkosten				  2 € / Stück und Periode

Berechnen Sie den Produktionsplan, der die Nachfrage bei minimalen Kosten befriedigt! Verwenden Sie dafür die Spaltenminimum – Methode!

Berechnen Sie die Gesamtkosten des optimalen Produktionsplans!

Stellen Sie den Produktionsplan für die 4 Quartale auf!